Zápis z prohlídky kanalizace v Nezbavěticích v oblasti u nové budovy OÚ pomocí kamerového systému konané dne 12.2.2016

Na základě objednávky od OÚ Nezbavětice byla dne 12.2.2016 provedena pracovníky společnosti KaV Starý Plzenec prohlídka části kanalizace v oblasti u nové budovy OÚ. Kanalizace nebyla čištěna tlakovým vozem. Výsledek prohlídky byl následující:

videozáznam 01 - 2016_02_12 u OU sachta 1

- z první (koncové) šachty směrem dolu

- levostranné napojení řadu - otevřený příkop

- pravostranné napojení přípojky

- průjezd druhou šachtou

- levostranná odbočka - zaslepená

- levostranné napojení přípojky

- pravostranné napojení přípojky

- pravostranné napojení přípojky

- levostranné napojení přípojky

- konec záznamu ve třetí šachtě

- v šachtě z levé strany napojený řad

- prohlížený úsek bez závad

videozáznam 02 - 2016_02_12 u OU sachta 3

- z třetí šachta směrem dolu

- levostranné napojení přípojky

- levostranné napojení přípojky

- pravostranné napojení přípojky DN 200 mm

- konec záznamu ve čtvrté šachtě - spadišťová

- prohlížený úsek bez závad

videozáznam 03 - 2016_02_12 u OU spadiste

- ze čtvrté (spadišťové) šachty směrem dolu

- levostranné napojení přípojky

- pravostranné napojení přípojky

- levostranné napojení přípojky

- levostranné napojení přípojky

- pravostranné napojení přípojky

- průjezd pátou šachtou

- pravostranné napojení přípojky

- pravostranné napojení přípojky

- konec záznamu ve stávající šachtě

- prohlížený úsek bez závad

Závěry plynoucí z kamerové prohlídky:

Potrubí plastové žebrované bez závad, i bez předchozího pročištění byl průtočný profil průchodný.

Zapsal: Pojer, tel.: 606 649 510

Nedílnou součástí tohoto záznamu je 1 x nosič DVD s videozáznamy prohlídky.